## Slide 1
.NET Micro Framework in Netduino
Righthand Miha Markič s.p.
Microsoft MVP C#, DXSquad, SLODUG vodja, INETA vodja za Slovenijo, Friend of RedGate,…
Študent je car 2011

## Slide 2: Agenda
.NET Micro Framework
Netduino
XBee Pro
Kamera C328R
Daljinsko prožen fotoaparat

## Slide 3: .NET Micro Framework
C#
Visual Studio 2010 (tudi Express) Razhroščevalnik, emulator
.NET okolje GC, nadzorovana koda
Podmnožica .NET knjižnic
CLR je hkrati OS Lahko pa tudi sodeluje z OS
MSIL koda je tolmačena JIT ne obstaja

## Slide 4: .NET Micro Framework
300KB (brez knjižnic)
Odprto kodni
Razvoj zastonj, licence na izdelke
Trenutno verzija 4.2

## Slide 5: .NET Micro Framework
Weak reference zna shranjevati na medij
Ena nit na nivoju jedra, več niti podpira CLR
Izboljšana serializacija
UTF-8
Poenostavljen smetar (GC)
Vrednostni tipi so simulirani
CLR zanimivosti

## Slide 6: .NET Micro Framework
Vir: .NET Micro Framework white paper

## Slide 7: .NET Micro Framework
Ultra udoben razvoj, sploh za C#/.NET ljudi
Hitrejši razvoj, manjši stroški
Prenosljiva koda, samo HAL je potrebno menjat
+

## Slide 8: .NET Micro Framework
Tolmačena koda je 30-1000x počasnejša (ocena, dejansko ni povsem jasno)
Ne teče povsod (ARM, Blackfin zaenkrat)
-

## Slide 9: Netduino
Vir: . netduino.com
CPU
Ponastavi
USB
V/I

## Slide 10: Netduino
32-bit Atmel ARM7 48Mhz CPE
128KB pomnilnika za kodo, 60KB za izvajanje
20 digitalnih V/I, 6 analognih vhodov
SPI, I2C, 2x UART
Odprto kodni
Trenutno podpira .NET MF 4.1, 4.2 beta

## Slide 11: Demo
Netduino nas pozdravi

## Slide 12: XBee Pro
IEEE 802.15.4 protokol
Poceni, majhna poraba
Domete do 750m zunaj ter 60m znotraj
Enostaven, lahko kar UART
Dodatne zmogljivosti (digitalni V/I in analogni)
Max. 250kbps
X-CTU program
Lastnosti

## Slide 13: UART
Zaporedna (serijska) komunikacija
Križno vezana RX in TX: RX1->TX2 in TX1 -> RX2
Opcijsko še CTS in RTS Nadzora nad izpuščenimi podatki
Obe napravi morata uporabljati isto hitrost pa pariteto, nadzor toka, število stop bitov in št. podatkovnih bitov
TTL

## Slide 14: XBee Pro
RX, TX in uporabiš kot zaporedna vrata Enostavno, vendar lahko pride do izgube
RX, TX, CTS, RTS Deluje, vendar porabiš dodatni nožici.
Uporabiš API način Popoln nadzor, pošilja in prejema se okvirje
Komunikacija

## Slide 15: XBee Pro
API način
Predloga okvirja
Primer okvirja
Vir: XBee [PRO] product manual

## Slide 16: Demo
XBee Pro nas pozdravi

## Slide 17: C328R
Preprosta kamera
Zajema statične slike
Podpira JPG format
UART komunikacija

## Slide 18: C328R
Avtomatična
Odjemalec pošilja poseben niz podatkov dokler kamera ne odgovori
Neumno in nepotrebno 
Velikost slike je odvisna od stiskanja JPG – tudi 40KB in več
Sinhronizacija

## Slide 19: C328R
Velikost slike zna biti problem
Potrebno jo je pridobivati po kosih…
… in hkrati pošiljati
Velikost slike

## Slide 20: Demo
Sestavimo kose skupaj in slikajmo

## Slide 21
Uporabniška skupina slovenskih razvijalcev programskih rešitev
Brezplačno
Srečanja na 2-3 mesece
Zanimive vsebine
Včlani se na
http://slodug.si

## Slide 22: Koristne povezave
www.netmf.com .NET Micro Framework uradna stran
netmf.codeplex.com Prenos zadnje različice
netduino.com Domača stran Netduina, skupnost
www.societyofrobots.com Poljudna stran in skupnost o robotiki
www.digi.com, tinyurl.com/cnktcwg XBee [PRO]
mftoolkit.codeplex.com .NET MF Toolkit
www.elektronik.si Slovenska skupnost elektrotehnike in računalništva
www.slodug.si Uporabniška skupina slovenskih razvijalcev programskih rešitev
www.sparkfun.com Spletna trgovina, robotika